## Slide 1
基于智能手机的苹果糖度无损测量
队名：TOEFL.GRE 学校: 电子科技大学
第九届全国大学生光电设计竞赛
中国 · 深圳大学
2021.8
本科三年级，光电科学与工程
本科三年级，光电科学与工程
研究生一年级，光学工程
队 员：

## Slide 2
目录
PART 01 技术路线
CONTENTS
PART 02 外部附件
PART 03 软件与算法
PART 04 作品总结
第九届全国大学生光电设计竞赛

## Slide 3
技术路线
01
技术路线
技术路线总览
光路设计
预测算法
第九届全国大学生光电设计竞赛

## Slide 4
技术路线—总览
原理：近红外光谱吸收
第九届全国大学生光电设计竞赛
优点：宽光谱测量，精度更高

## Slide 5
技术路线—光路结构
切尼·特纳光路原理图
改进的光路结构仿真
交叉式切尼·特纳结构
第九届全国大学生光电设计竞赛
优点：空间利用率高，像差小

## Slide 6
技术路线—预测算法
卷积神经网络预测
第九届全国大学生光电设计竞赛
优点：创新性应用、自适应性，收敛快

## Slide 7
外部附件
02
外部附件
元件选型
结构设计
电路设计
第九届全国大学生光电设计竞赛

## Slide 8
外部附件—元件选型
第九届全国大学生光电设计竞赛
高性能的光学元件与探测器
优点：高效率、宽带宽、高灵敏
高反射率球面镜和高透射率凸透镜
TCD1304DG线阵CCD

## Slide 9
外部附件—结构设计
第九届全国大学生光电设计竞赛
高精度3D打印技术固定结构
光源前端
光路3D结构
优点：强牢固性、方便携带，可拆卸更换
实物图

## Slide 10
外部附件—电路设计
第九届全国大学生光电设计竞赛
自制FPGA控制光源、CCD和串口
3D示意图
优点：速度快，采样精度高
PCB实物图

## Slide 11
软件与算法
03
软件与算法
软件设计
神经网络算法
数据准备和训练
模型部署
第九届全国大学生光电设计竞赛

## Slide 12
软件与算法—软件设计
第九届全国大学生光电设计竞赛
手机软件界面及功能设置
优点：功能完善、操作简单、响应快
开屏
识别
连接
检测
系统
1秒测量

## Slide 13
软件与算法—神经网络算法
第九届全国大学生光电设计竞赛
卷积神经网络结构设计
优点：自适应性好，收敛速度快
神经网络操作 | 卷积核尺寸 | 数据维度
输入 | 不适用 | 3648×1
重塑 | 不适用 | 64×57
最大池化 | 3×3 | 8×64×57
卷积 | 5×5 | 16×64×57
最大池化 | 3×3 | 8×64×57
全连接 | 不适用 | 1×256
输出 | 不适用 | 1×1
卷积神经网络示意图
网络结构具体参数

## Slide 14
软件与算法—数据准备和训练
第九届全国大学生光电设计竞赛
采集600组数据集并进行迭代训练
优点：大数据集、预测准确度较高
糖度数据采集
品种分类数据采集
国产深度学习训练框架

## Slide 15
软件与算法—模型部署
第九届全国大学生光电设计竞赛
TensorFlow Lite 轻量化部署
优点：模型小，计算消耗内存少
智能识别品种
糖度预测

## Slide 16
作品总结
04
作品总结
优势分析
未来规划
第九届全国大学生光电设计竞赛

## Slide 17
作品总结—优势分析
第九届全国大学生光电设计竞赛
自主设计并实现的光、电、软、算综合系统。
无需外部供电，没有机械部件，携带稳定性好。
采用近红外宽光谱测量能得到较高准确性。
兼顾不同手机，不必考虑手机CMOS差异，通用性高。
使用国产深度学习框架，适配鸿蒙系统，国产化程度高。

## Slide 18
作品总结—未来规划
第九届全国大学生光电设计竞赛
进一步提高精度
美化软件界面
增大训练样本，扩展至多种水果
功能性
降低生产成本
缩小体积至 5×5×4
打通销售途径
生产性

## Slide 19
谢 谢！
队名：TOEFL.GRE 学校: 电子科技大学
中国 · 深圳大学
2021.8
第九届全国大学生光电设计竞赛